## Slide 1: Интегрированный проект
Стратегический подход к внедрению BIM и IPD
Общая методология «Интегрированный подход»
Курс лекций «Информационные технологии в архитектурно-строительном проектирование»
Лекция 2 – Моделирование структурированной кабельной системы

## Slide 2
      Слаботочные системы здания
Слаботочные системы здания
Системы безопасности
Телекоммуникационные системы
Инженерные системы
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 3
      Примеры слаботочных систем
Система безопасности
Notes: контроль несанкционированного проникновения в помещения офисного центра:
выдача индивидуальных пропусков для арендаторов;
организация бюро пропусков для посетителей и гостей с возможностью внесения их фотографий и личных данных в базу;
разграничение доступа сотрудников и посетителей в различные офисные помещения, контроль за их перемещениями;
при необходимости - учет рабочего времени персонала офисного центра;
индивидуальная или централизованная постановка/снятие с охраны помещений арендаторами;
охранно-пожарная сигнализация в офисах;
автоматизация рабочих мест сотрудников службы безопасности.

## Slide 4
      Примеры слаботочных систем
Системы безопасности
Системы Видеонаблюдения
Системы контроля доступа
Системы пожарной безопасности
Notes: контроль несанкционированного проникновения в помещения офисного центра:
выдача индивидуальных пропусков для арендаторов;
организация бюро пропусков для посетителей и гостей с возможностью внесения их фотографий и личных данных в базу;
разграничение доступа сотрудников и посетителей в различные офисные помещения, контроль за их перемещениями;
при необходимости - учет рабочего времени персонала офисного центра;
индивидуальная или централизованная постановка/снятие с охраны помещений арендаторами;
охранно-пожарная сигнализация в офисах;
автоматизация рабочих мест сотрудников службы безопасности.

## Slide 5
      Примеры слаботочных систем
Инженерные системы здания

## Slide 6
      Примеры слаботочных систем
Инженерные системы здания
Уровень управления
Уровень автоматизации
Полевой уровень
Повышается
Понижается

## Slide 7
      Примеры слаботочных систем
Телекоммуникационные системы здания
Телекоммуникационная система обеспечивает функционирование:
проводной локальной сети,
Wi-Fi,
сотовой связи внутри здания,
передачу аудио- и видеоданных
Важной тенденцией в области построения зданий является организация единой коммуникационной инфраструктуры, способной поддерживать функционирование проводной и беспроводной сети.

## Slide 8
      Интегрированные системы
Объединение и подключение датчиков и других устройств в рамках единой инфраструктуры, равно как и организация межмашинных коммуникаций, являются фундаментальными предпосылками набирающей популярность концепции Интернета вещей (IoT).
Применительно к системам интеллектуальных зданий в последнее время все чаще говорят об Интернете вещей в зданиях — Building Internet of Things (BIoT).
BIoT можно определить как «наложенную IP-сеть, обеспечивающую подключения всех систем здания, а также мониторинг, анализ и контроль этих систем без вмешательства человека».
Преимущества интегрированных решений
Обеспечение передачи телекоммуникационного сигнала и электропитания - например, развитие технологии подачи электропитания по сети Ethernet (PoE) позволяет уже сегодня использовать слаботочную проводку для подключения светодиодных светильников
Передача голоса, видео и данных по одному каналу – например, технология HDBase-T открывает дорогу передаче по той же сети качественной телефонной связи и видеоконтента.
Сокращение количества кабелей – за счет предоставления различных услуг по одному физическому каналу передачи данных
Унификация протоколов передачи данных в пользу протокола TCP/IP
Повышение надежности – за счет уменьшения количества точек отказа
Снижение эксплуатационных затрат – в виду того, что используется только одна стандартная сеть связи на объекте
Взаимодействие систем между собой – исключение лишнего оборудования

## Slide 9
      Интегрированные системы
Переход от разрозненных систем к единой интегрированной системе управления и мониторинга

## Slide 10
      Определение СКС
СКС — это универсальная телекоммуникационная кабельная система офисного здания, предназначенная для поддержки функционирования широкого круга приложений:
компьютерных, телефонных и телевизионных сетей
систем пожарной и охранной сигнализации
систем видеонаблюдения и т.д.
СКС относится к слаботочным кабельным системам, является основой физического уровня информационной инфраструктуры любой компании или ее части и предназначена для решения задачи автоматизации рабочих мест ее сотрудников и поддержки функционирования прочих инженерных систем
Один из наиболее перспективных способов построения единой сети предполагает организацию универсальной зонной структуры — Universal Connectivity Grid (UCG). Этот подход основан на традиционном зонном принципе формирования кабельной системы и является его дальнейшим развитием.

## Slide 11
      Слаботочные системы здания - определение
Структурированная кабельная система (СКС) – законченная совокупность кабелей, кабельных компонентов и коммутационных устройств.
Цифровой канал – путь передачи данных между активным оборудованием сети.
Постоянная линия – путь передачи данных между двумя коннекторами одного кабеля.
Порт - коммутационная единица СКС.
Телекоммуникационная розетка – соединительное устройство на 1-2 порта, размещаемое на рабочем месте или на месте установки терминального оборудования.
Кросс-панель – многопортовое пассивное соединительное устройство.
Узел рабочей группы – место консолидации кабелей или коммутации цифровых каналов, идущих от телекоммуникационных розеток.
Этажный узел – место коммутации постоянных линий или цифровых каналов, идущих от узлов рабочих групп.
Распределительный узел здания - место коммутации постоянных линий или цифровых каналов, идущих от этажных узлов.
Точка демаркации – место для размещения коммутационного оборудования внешних сетей и оборудования операторов связи.
Горизонтальная подсистема – часть СКС от розетки на рабочем месте до этажного узла.
Магистральная подсистема здания – часть СКС от этажных узлов до распределительного узла здания.
Магистральная подсистема кампуса – внешние оптические сети, заканчивающиеся в точке демаркации либо в распределительном узле здания.
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 12
      Слаботочные системы здания - топология
Магистральные подсистемы здания - (соединяют распределительные узлы здания и этажные узлы);
Горизонтальную подсистему (соединяет этажные узлы с узлами рабочих групп, а узлы рабочих групп - с телекоммуникационными розетками).
Этажные узлы обслуживают собственный этаж и иногда два смежных этажа.
Узлы рабочей группы обслуживают до 96-ти портов.
Рабочие места – обслуживает одну-две телекоммуникационные розетки.
СКС - это строго упорядоченная совокупность кабелей, кабельных компонентов и коммутационных устройств, включающая в себя:
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 13
      Слаботочные системы здания – единая локальная сеть
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 14
      Слаботочные системы здания – Умное и зеленое здание
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 15
      Признаки СКС
СКС обладает следующими главными признаками:
Имеет стандартизованную структуру и топологию Использует компоненты (кабели, распределительные устройства, разъемы и т.д.) только из определенного стандартом закрытого перечня
Обеспечивает стандартизованные параметры (затухание, ширину полосы пропускаемых частот и др.) линий связи, организованных с ее помощью
Управляется (администрируется) стандартизованными методами

## Slide 16
      Стандарты
Волков С.А. 2014 год
ГОСТ Р 53246-2008 Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования.
ISO/IEC 11801 Information technology — Generic cabling for customer premises
ISO/IEC 15018
ANSI/TIA/EIA-568

## Slide 17
      Стандарты - ISO/IEC 11801
Волков С.А. 2014 год
Международный стандарт, описывающий телекоммуникационные кабельные системы общего назначения, которые подходят для услуг разного вида (аналоговые технологии и ISDN, различных стандартизированных компьютерных сетей и др.).
Охватывает оба основных вида кабеля — медного и оптоволоконного.
Стандарт был разработан для использования в кампусных сетях, которые могут состоять из одного или нескольких зданий.
Расстояние внутри кампуса может составлять до 3 км,
Максимальная площадь офисного пространства — до 1 кв. км,
Количество сотрудников — от 50 до 50 000.
Этот стандарт может применяться и для более масштабных сетей.
Стандарт был опубликован в июле 1995 года. В начале 2000 г. была опубликована Поправка № 2 к стандарту ISO/IEC 11801:1995. В конце 2002 г. вышла в свет вторая редакция международного стандарта СКС: ISO/IEC 11801:2002. В 2010 г. выходит обновленная редакция 2.2 к стандарту ISO/IEC 11801:2010 которая и действует на сегодняшний день.

## Slide 18
      Стандарты - ISO/IEC 11801
Стандарт ISO/IEC | Название | Описание
ISO/IEC 11801-1 | Part 1: General requirements | Общие требования к кабельным системам, использующим витую пару и оптоволокно
ISO/IEC 11801-2 | Part 2: Office premises | Кабельные системы для корпоративных сетей в офисных зданий
ISO/IEC 11801-3 | Part 3: Industrial premises | Кабельные системы для производственных помещений в целях автоматизации и контроля промышленных процессов
ISO/IEC 11801-4 | Part 4: Homes | Кабельные системы для жилых зданий, включая соединения с полосой 1,2 ГГц для кабельного и спутникового телевидения
ISO/IEC 11801-5 | Part 5: Data centers | Кабельные системы для высокопроизводительных сетей в центрах обработки данных
ISO/IEC 11801-6 | Part 6: Distributed building services | Кабельные системы для распределённых беспроводных сетей в системах автоматизации зданий и интернета вещей

## Slide 19
      Стандарты - ISO/IEC 11801
Классы соединений с помощью витой пары:
Класс A: соединение/канал до 100 кГц с использованием кабеля/разъёмов категории 1
Класс B: соединение/канал до 1 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 2
Класс C: соединение/канал до 16 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 3
Класс D: соединение/канал до 100 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 5e
Класс E: соединение/канал до 250 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 6
Класс EA: соединение/канал до 500 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 6A (Поправка 1 и 2 к ISO/IEC 11801, Ред. 2)
Класс F: соединение/канал до 600 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 7
Класс FA: соединение/канал до 1000 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 7A (Поправка 1 и 2 к ISO/IEC 11801, Ред. 2)
Класс I: соединение/канал до 1600—2000 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 8.1 (в разработке)
Класс II: соединение/канал до 1600—2000 МГц с использованием кабеля/разъёмов категории 8.2 (в разработке)
По стандарту полное сопротивление кабеля — 100 Ом.
Классы оптоволоконных соединений:
OM1: многомодовое волокно, сердцевина 62.5 мкм; минимальная модальная полоса пропускания 200 МГц·км на длине волны 850 нм
OM2: многомодовое волокно, сердцевина 50 мкм; минимальная модальная полоса пропускания 500 МГц·км на длине волны 850 нм
OM3: многомодовое волокно, сердцевина 50 мкм; минимальная модальная полоса пропускания 2000 МГц·км на длине волны 850 нм
OM4: многомодовое волокно, сердцевина 50 мкм; минимальная модальная полоса пропускания 4700 МГц·км на длине волны 850 нм
OS1: одномодовое волокно с затуханием 1 дБ/км
OS2: одномодовое волокно с затуханием 0,4 дБ/км

## Slide 20
      Обзор ПО
Шаблоны Visio от компании Nexans
Материалы от компании Project StudioCS СКС

## Slide 21
      Обзор ПО
NanoCAD СКС

## Slide 22
      Обзор ПО

## Slide 23
      Полезные ссылки по СКС
СКС (структурированная кабельная система) http://ockc.ru
CABA White Papers https://www.caba.org/CABA/Research/White_Papers.aspx?WebsiteKey=451e6c9e-f8f5-4af2-b355-ee1dbdd2c908&hkey=dc58d25d-3db4-4273-b05f-471d8d30e00b
What is Structured Cabling http://structuredcabling.com/what-is-structured-cabling-2/
ОТКРЫТЫЙ СТАНДАРТ OSSIRIUS SCS 702 http://1labi.com/content/view/33/33/
Шаблоны для Visio на английском языке https://www.nexans.ru/eservice/Russia-ru_RU/navigateproduct_574827/Nexans_Visio_Template_3_1_with_NVT_3D.html
Notes: Формирование информационного поля, где на пересечении возможностей бизнеса, требований и правил государственного регулирования зарождается идея того или иного проекта, которое влияет на развитие проекта в рамках жизненного цикла объекта.
Реализация базовых принципов интегрированного проектирования!
В результате для каждой стадии проекта формируются определенные информационные блоки, что позволяет обеспечить должный уровень прозрачности, контролируемости и управляемости информацией в рамках всего жизненного цикла проекта.
В соответсвии с этим подходом контроль качества может осуществляться как в ручном режиме на основании регламентов, законодательных и технических норм, так и в полу автоматическом режиме, когда все проектные данные и решения проверяются на соответствие требованиям: законодательным и техническим нормам, правилам ведения проекта компании, правилам и методике ввода объекта в эксплуатацию и другим корпоративным требованиям.
В идеальном случае вся информация по проекту храниться в электронном семантически анализируемом виде связанном с Информационной моделью здания и территории. Все параметры, по которым проводится анализ проекта оцифрованы и могут быть проанализированы в автоматическом режиме. Полная информационная модель здания и территории позволяют проводить комплексный анализ и имитационное моделирование для всесторонней оценки проекта. Так например, инвестиционная модель проекта связана с технико-экономическими показателями объекта, содержащимися в информационной модели здания, которые могут меняться в рамках проектирования, что соответственно должно отражаться на изменении инвестиционной модели. Это позволяет отследить в рамках всего жизненного цикла инвестиционно-строительного проекта бизнес-характеристики и обеспечить максимальный положительный эффект.

## Slide 24
      10. Дополнительные материалы